ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ВЛАДИКА ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ НА РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

СЕРІЯ АА №004243 ВІД 27 ЛЮТОГО 2019 РОКУ

Об’єкт:       04/11П-20

Замовник:  Виконавчий комітет Воле-Висоцької сільської ради

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

земельної ділянки кадастровий номер 4622781200:12:000:0152 в с.Воля-Висоцька, вул.Нестерова 92, Жовківського району

Львівської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ФО-П	Владика І.М.

Головний архітектор проекту		 	 Владика І.М.

ЗМІСТ

| Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | стор. 1 |
|  | Зміст | стор. 2 |
|  | Склад проекту | стор. 4 |
|  | Підтвердження ГАП’а | стор. 5 |
|  | Відомості про учасників | стор. 6 |
|  | I. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
|  | II. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
|  | ПЕРЕДМОВА | стор. 7 |
|  | 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ | стор. 7 |
|  | 1.1. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов | стор. 7 |
|  | 1.2. Стисла історична довідка | стор. 8 |
|  | 1.3. Оцінка існуючої ситуації | стор. 8 |
|  | 1.4. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови | стор. 10 |
|  | 1.5. Характеристика інших видів використання території | стор. 10 |
|  | 2. ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ | стор. 11 |
|  | 2.1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території | стор. 11 |
|  | 2.2. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження (уточнення) | стор. 11 |
|  | 2.3. Основні принципи планувально-просторової організації території | стор.12 |
|  | 3. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ | стор. 12 |
|  | 3.1. Житловий фонд та розселення | стор. 12 |
|  | 3.2. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування | стор. 12 |
|  | 3.3. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок | стор. 12 |
|  | 3.4. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд | стор.13 |
|  | 3.5. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору | стор. 14 |
|  | 3.6. Комплексний благоустрій та озеленення території | стор. 15 |
|  | 3.7. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища | стор. 15 |
|  | 3.8. Заходи цивільної оборони | стор. 15 |
|  | 4. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ | стор. 15 |

|  | 5. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ | стор. 16 |
| --- | --- | --- |
|  | 6. ВИСНОВОК | стор. 17 |
|  | IІI. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА |  |
|  | 1. Ситуаційна схема. Схема розташування території у планувальній структурі с.Воля-Висоцька (фрагмент фрагмент генплану с. Воля-Висоцька) М1:5 000 | арк.1 |
|  | 2. План існуючого використання території суміщений із схемою планувальних обмежень М 1:1000 | арк.2 |
|  | 3. Проектний план (основне креслення) суміщений із планом червоних ліній, схемою організації руху транспорту та пішоходів, кресленням поперечних профілів вулиць М1:1000 | арк.3 |
|  | 4. Схема інженерної підготовки території М 1:1000 | арк.4 |
|  | 5. Схема інженерних мереж М1:1000 | арк.5 |

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І |  | Вихідні дані для проектування |  |
| ІІ |  | Пояснювальна записка |  |
| ІІІ |  | Графічна частина |  |
|  | Арк.№1 | Ситуаційна схема. Схема розташування території у планувальній структурі с.Воля-Висоцька (фрагмент фрагмент генплану с. Воля-Висоцька) М1:5 000 |  |
|  | Арк.№2 | План існуючого використання території суміщений із схемою планувальних обмежень М 1:1000 |  |
|  | Арк.№3 | Проектний план (основне креслення) суміщений із планом червоних ліній, схемою організації руху транспорту та пішоходів, кресленням поперечних профілів вулиць М1:1000 |  |
|  | Арк.№4 | Схема інженерної підготовки території М 1:1000 |  |
|  | Арк.№5 | Схема інженерних мереж М1:1000 |  |

Детальний план території земельної ділянки кадастровий номер 4622781200:12:000:0152 в с.Воля-Висоцька, вул.Нестерова 92, Жовківського району Львівської області виконаний на замовлення виконавчого комітету Воле-Висоцької сільської ради та розроблений відповідно до чинних норм, правил, інструкцій та державних стандартів.

Головний архітектор проекту	Владика І.М.

(Сертифікат АА №004243)

ВІДОМІСТЬ ПРО УЧАСНИКІВ

| Підприємство, в якому розроблено проект | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ФО-П І.Владика | ГАП | Владика І.М. |  |
|  | Розробив | Владика І.М. |  |

# I. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

# ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

### ПЕРЕДМОВА

Детальний план території земельної ділянки кадастровий номер 4622781200:12:000:0152 в с.Воля-Висоцька, вул.Нестерова 92, Жовківського району Львівської області розроблений згідно рішення № 37 від  23 вересня 2020 року, з визначенням всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

ФО-П І.Владика розроблено детальний план території в с.Воля-Висоцька Воле-Висоцької сільської ради Жовківського  району Львівської області  на підставі таких даних:

- Рішення Воле-Висоцької сільської ради № 37від  23 вересня 2020 року;

- Завдання на розроблення детального плану території;

- Топографічна основа М 1:500;

- Генеральний план с.Воля-Висоцька М 1:5 000;

- Натурні обстеження

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСП №173 від 19.06.1996 р.

### 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

1.1. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

Во́ля-Висо́цька — село у Жовківському районі Львівської області. Перша згадка належить до 1556 року.

У селі можна оглянути дерев'яну церкву св. Архистратига Михайла 1598 року і дзвіницю XVIII ст. Тут зберігається частина прекрасного іконостасу зробленого і розмальованого невідомими майстрами у 1655 році і частина доробленого іконостасу жовківськими сніцирями та розмальованого у 1688–1689 роках Іваном Рутковичем. із 1811 року церква перебуває у підпорядкуванні монастиря отців Василіян у місті Жовква. Церква у 1963 році отримала статус памятки архітектури. У 70 - х роках 20 ст.. її було реставровано. У 1989 році не чекаючи дозволу отець Софрон Попадюк із громадою відкрили храм і розпочали богослужіння.

Клімат антлантично-континентальний, характеризується високою вологістю (до 78 %), м'якими зимами, теплим літом, без посух. Середня річна норма опадів становить 610—635 мм. Максимальна кількість опадів випадає у червні і липні, мінімум — узимку. Сейсмічність території – 6 балів.

Корисні копалини району представлені покладами бурого і кам'яного вугілля, торфу, вапняків, гончарної глини, піску.

У Жовківському районі знайдено запаси коксівного вугілля, проводяться проектно-пошукові роботи, виконано роботи першого етапу «Геологічна оцінка» в рамках проекту будівництва нової шахти «Любельська-1» за участю іноземного капіталу.

Поблизу м. Жовква знайдені напірні сірководневі води з температурою на поверхні 39 градусів. Доцільні подальші пошуки та дослідження по використанню їх як термальних. Є джерела мінеральних вод.

Найпоширенішими типами ґрунтів є: дерново-підзолисті, сірі опідзолені, дернові, лучні та болотні ґрунти.

Ліси займають 31 тис. га (23,4 % території району). Основними породами дерев є сосна і дуб (понад 60 % лісовкритої площі), бук (на Розточчі), граб, береза, вільха, ясен тощо.

Річки Жовківського району належать до басейну Західного Бугу — Рата з притоками Мощанка, Свиня, Желдець, Біла, а також допливи Полтви — Думниця і Яричівка. Загальна протяжність гідрографічної мережі району — 676,6 км.

1.2. Стисла історична ловідка.

Назва села Воля-Висоцька походить від слів «Воля» — новозаселене місце, де мешканці звільнялись від податків на певний час, та приставки «Висоцька» — від прізвища власника села Анджея Висоцького, полковника Жовківського.

Перша згадка про село Воля-Висоцька відноситься до 1556 року, коли Анджей Висоцький, полковник Бузький, будучи бездітним, весь свій маєток, а саме: «Винники, Сопошин, Мацошин, Глинськ, Волю, Мисьменицю подарував Станіславу Жолкевському, воєводі Белзькому та власнику села Туринка» з умовою довічного догляду за ним. Анджей Висоцький помирає у 1560 році. Цього року Станіслав Жолкевський у пам'ять про буського полковника Анджея Висоцького розпорядився назвати на його честь село Воля-Висоцька.

Воля-Висоцька (пол. Wola Wysocka) — село, належало до Жовківського повіту, 4 км на північний захід від Жовкви. На пн.-зах. лежать Пили, на пн. Замочок, на сх. Винники (Жовква) і Липина, на пд. Винники (Жовква) і Глинськ, на зах. Глинськ. Південною частиною села тече річка Баланда притока річки Свині. В долині цього потоку лежить сільська забудова. В 1880 році було в селі і в присілках «Кути» і «За ставом» 135 господарств, 736 жителів в гміні, 2 господарства, 15 жителів на території двору. (535 греко-католиків, 172 римо-католики, 44 ізраеліти; 678 русинів, 26 поляків, 47 німців). Парафії греко-католицька і римо-католицька в Жовкві. В селі була церква Св. Михайла і однокласна школа.

1.3. Оцінка існуючої ситуації.

Територія детального плану знаходиться з південно-східної сторони с.Воля-Висоцька Жовківського району Львівської області при автодорозі М 09  Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська.

Територія опрацювання складає – 3,4000 га

Площа земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування складає – 0,2000га.

З північної  сторони земельна ділянка (кадастровий номер 4622781200:12:000:0152), щодо якої здійснюється детальне планування обмежена: - землями Воле-Висоцької сільської ради, із південної сторони - червоними лініями автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська, із східної сторони – червоні лінії автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська, із західної сторони – землями Воле-Висоцької сільської ради та червоними лініями автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська.

Конфігурація проектованої ділянки, має форму наближену до багатокутника.

Територія вільна від багаторічних зелених насаджень.

На території детального плану проходить лінія електропередач потужністю0,4 кВ, кабель зв’язку, водопровід.

Відомості про інші інженерні мережі, які можливо підведені до ділянки проектування, відсутні.

- Стан навколишнього середовища.

В даний момент, в межах детального плану знаходиться існуюча автомобільна заправна станція (АЗС), якої відбувається реконструкція, згідно ДСП №173 від 19.06.69 року санітарно-захисна зона становить – 50 м. В межах детального планування знаходиться виробнича території IV класу шкідливості санітарно-захисна зона якої згідно ДСП №173 від 19.06.69 року та раніше розробленого детального плану становить 100м.

Також в межах детального плану знаходиться території транспортної інфраструктури (для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу під дорожній сервіс) санітарно-захисна зона яких згідно ДСП №173 від 19.06.69 року та раніше розробленого детального плану становить 50м.

В цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати як добрий.

- Використання території.

Існуюче використання земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування – 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для обслуговування АЗС (кадастровий номер – 4622781200:12:000:0152).

- Характеристика будівель.

В межах земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування, знаходиться операторна АЗС, якої відбувається реконструкція, піднавіс над ПРК, резервуари ПММ та підземний газовий резервуар.

- Характеристика об'єктів культурної спадщини.

Відомості щодо розміщення об’єкта у межах зон охорони пам’яток культурної спадщини – відсутні.

- Характеристика інженерного обладнання.

На території детального плану проходить лінія електропередач потужністю0,4 кВ, кабель зв’язку, водопровід.

Відомості про інші інженерні мережі, які можливо підведені до ділянки проектування – відсутні.

- Характеристика транспорту.

На даний момент транспортне обслуговування території проектування здійснюється з автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська.

- Характеристика озеленення і благоустрою.

Територія вільна від багаторічних зелених насаджень.

Цінні зелені насадження та благоустрій на території проектування – відсутні.

- Характеристика планувальних обмежень.

На ділянці, що розглядається даним детальним планом, виявлені наступні планувальні обмеження:

- межі ділянки проектування та сусідніх землекористувачів;

- охоронна зона від повітряної лінії електропередач низької напруги 0,4 кВ – 2м;

- охоронна зона від кабелю зв’язку – 2м;

- охоронна зона від водопроводу – 5м;

- санітарно-захисна зона від виробничої території IV класу шкідливості – 100м;

- санітарно-захисна зона від АЗС – 50м;

- санітарно-захисна зона від територій транспортної інфраструктури (дорожній сервіс) – 50м;

- червоні лінії автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська.

Інші планувальні обмеження відсутні.

1.4. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).

Детальний план території розробляється на ділянку, що розташована в південно-східній стороні с.Воля-Висоцька Воле-Висоцької сільської ради Жовківського району Львівської області при автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська.

Формування планувальної структури с.Воля-Висоцька базується на рішеннях, закладених генеральним планом с.Воля-Висоцька.

Розподіл території за функціональним використанням базується на планувальних рішеннях, направлених на формування нового якісного архітектурно-планувального середовища, що сприятиме підвищенню комфорту життєдіяльності (проживання, праці й відпочинку) мешканців та гостей села. При цьому врахувати:

- місце розташування ділянки, що розглядається;

- природні умови та планувальні обмеження;

- побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних ділянок, що знаходяться за межами території опрацювання;

- існуючу інженерно-транспортну інфраструктуру.

Детальний план території (ДПТ) розробляється з метою деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, планування і визначення параметрів і вимог до формування забудови на даній ділянці.

В  межах детального планування не передбачено розміщення зелених насаджень загального користування.

Поверховість забудови передбачена наступна:

- будівля операторної АЗС – 1 поверх;

- максимально допустима висота будівель та споруд – 8м.

1.5 Характеристика інших видів використання території.

Крім реконструкції автозаправної станції на земельній ділянці (кадастровий номер – 4622781200:12:000:0152), інших видів використання території не передбачено. Передбачається також приведення до нормативних показників існуючої вулиці.

### 2. ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ.

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо реконструкції існуючої АЗС та розміщення на ній:

- будівлі операторної;

- навісу над ПРК;

- паливо роздавальних колонок;

- резервуари ПММ;

- майданчику зливу ПММ;

- підземного газового резервуару

- стаціонарний заправник газу;

- майданчику зливу ЗВГ;

- щогли блискавковідводу;

- інформаційної стелли;

- обмінника валют;

- підземні пожежні резервуари;

- бензомаслоуловлювач;

- очисна споруда типу «BIOTAL» з резервуарами очищених стоків.

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків було проаналізовано генеральний план с.Воля-Висоцька та проведено огляд в натурі території проектування.

Так, в ході даного аналізу було визначено за доцільне реконструювати існуючу АЗС.

2.1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Проектним рішенням при розробленні ДПТ встановлено: не задіяні під забудову території на перспективу визначені, як території транспортної інфраструктури (згідно генерального плану с.Воля-Висоцька).

2.2. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження (уточнення).

Переважний вид використання території:

- Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для обслуговування АЗС 03.07.

Супутні види використання:

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для обслуговування АЗС 03.07.

Містобудівними умовами та обмеженнями є:

На ділянці, що розглядається даним детальним планом, виявлені наступні планувальні обмеження:

- межі ділянки проектування та сусідніх землекористувачів;

- охоронна зона від повітряної лінії електропередач низької напруги 0,4 кВ – 2м;

- охоронна зона від кабелю зв’язку – 2м;

- охоронна зона від водопроводу – 5м;

- санітарно-захисна зона від виробничої території IV класу шкідливості – 100м;

- санітарно-захисна зона від АЗС – 50м;

- санітарно-захисна зона від територій транспортної інфраструктури (дорожній сервіс) – 50м;

- червоні лінії автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська.

- згідно з статтею 99 Про право земельного сервітуту у Земельному кодексі України

розповсюджується право постійного та безоплатного сервітуту на територію у межах охоронної зони:

а) право проходу та проїзду на велосипеді;

б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху.

Інші планувальні обмеження відсутні.

2.3. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Основні принципи планувально-просторової організації території базовані на:

- врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;

- врахуванні планувальних рішень генерального плану с. Воля-Висоцька;

- взаємозв’язках планувальної структури проектних рішень з планувальною структурою існуючої забудови;

- побажань та вимог замовника – виконавчого комітету Воле-Висоцької сільської ради, платника, визначених у завданні на розроблення ДПТ та у ході робочих нарад під час роботи над проектом;

- врахуванні інтересів власників суміжних земельних  ділянок.

Територія опрацювання складає – 3,4000 га

Площа земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування складає – 0,2000га.

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначається ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством  порядку.

Майнові права на проект детального плану території належать Замовнику, Платнику  авторські - Виконавцю ДПТ.

### 3. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

3.1. Житловий фонд та розселення.

Згідно розробленого детального плану на території передбачається реконструкція існуючої автозаправної станції (АЗС).

Тому новий житловий фонд не передбачається.

3.2. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів обслуговування.

Мешканці житлових будинків с. Воля-Висоцька використовуватимуть існуючу сформовану систему обслуговування населення с.Воля-Висоцька, а також об`єкти обслуговування, передбачені в кварталі житлової та громадської забудови, що знаходиться поруч від проектованого ДПТ.

3.3. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Ділянка проектування прилягає до автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська. Проектом передбачено влаштування заїзду до ділянки проектування з існуючої автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська. Рух по автодорозі передбачений легковим та вантажним автотранспортом, спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, обробки городів, доступ пожежних машин, тощо).

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від території, що розглядається.

3.4. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

- Водопостачання

Водопостачання до будівлі операторної АЗС передбачається від існуючого водопроводу, що проходить вздовж південної сторони автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська — пункт пропуску Рава-Руська.

Подача питної води в м. Жовква, с Сопошин, с. Воля Висоцька, с. Стара Скварява  здійснюється з підземного водозабору Мокротинського родовища. В середньому в рік подається 420 тис. м³ питної води.

Контроль за хімічним складом питної води здійснює Хімічна лабораторія контролю якості питної води Комунального підприємства «Жовківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», а за бактеріологічним і радіаційним – ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» згідно угоди.

Остаточний вибір схеми водопостачання, уточнення трасування водопровідних мереж, уточнення розрахунків господарсько-побутових витрат води, гідравлічні розрахунки мереж і споруд водопроводу пропонується виконати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”).

- Водовідведення

Виробнича  каналізація

Господарсько-побутове каналізування детальним планом території передбачається до проектованих місцевих очисних споруд повного біологічного очищення з випуском у підземний резервуар очищених стоків (обсяги стоків становитимуть до 5 м.куб на добу з будівлі операторної) з вивезенням відходів на очисні споруди м.Жовква. Враховуючи малі обсяги стоків від реконструйованої будівлі операторної, фактори реальності здійснення забудови, такий варіант каналізування є реальним і перспективним;

Для повного очищення і знезараження стічних вод у кількості до 5 м.куб на добу  проектується установка системи повної біологічної очистки стічних вод «BIOTAL». Розміщення даної очисної споруди передбачається у західній частині проектованої ділянки.

Санітарно-захисна зона (СЗЗ), її розмір згідно висновку державної сантарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/25540 від 25.06.04 р. від установки «Біотал» продуктивністю до 25 м. куб/добу становить 5 м.

Дощова каналізація

Для відведення поверхневих стоків з території земельної ділянки, враховуючи рельєф місцевості, передбачається здійснювати відкритою водовідвідною системою. Відведення атмосферних вод від будівель забезпечується виконанням вертикального планування та вимощення.

Забруднені поверхневі стоки нафтопродуктами здійснюються до бензо-нафтоуловлювача.

- Пожежогасіння

Для забезпечення пожежної безпеки реконструйованої забудови містобудівною документацією передбачається використання існуючого пожежного депо, яке обслуговує с.Воля-Висоцька та м.Жовква.

Згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009 будівництво зовнішньої системи протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнята згідно ДБН В.2.5-74:2013 і складе 15 л/с на 1 пожежу.

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години.

Протипожежне водопостачання при відсутності кільцевих мереж може здійснюватися з пожежних гідрантів, з резервуарів протипожежного запасу води що розміщені на території проектуваня та відкритих водойм в с. Воля-Висоцька та м.Жовква

- Електропостачання

Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН Б.2.2-12:2019, Київ 2019, ДБН В.2.5-23-2010, Київ 2004, РД 34.20.185-94, Москва 1994, «Инструкции по определению экономической эффективности капитальных вложений в развитие энергетического хозяйства».

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі належать до ІІІ категорії.

Згідно п.2.7 ДБН В.2.5-23-2010 електропостачання приймачів ІІІ  категорії надійності можливо здійснювати від одного джерела живлення.

У випадку аварії на лінії електропередач, електропостачання може здійснюватись з дизель-генератора.

Електропостачання реконструйованої автозаправної станції передбачається від існуючої лінії електропередач 0,4 кВ.

Всі інші конкретні питання по електропостачанню вирішуватимуться на наступних етапах проектування.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси, при проектуванні та будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючи конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

- Теплопостачання

В проектованій забудові передбачається опалення від електрокотлів, або від локальних електричних обігрівачів.

3.5. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Інженерна підготовка території виконується з метою покращення санітарно-гігієнічних умов функціонування будівель і включає вертикальне планування для відводу поверхневих вод, інженерний захист від підтоплення.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів та лотків, перекритих решітками, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню.

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху транспорту і пішоходів ухили на під’їздах (згідно ДБН В.2.3-5-2001 табл. 2.9) з раціональним балансом земляних робіт, таким чином, щоб розміщення земляних мас не викликало зсувні та посадочні явища, порушення режиму ґрунтових вод.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М1:500, з січенням горизонталями через 1 м. На схемі проведені напрямки і величини проектованих ухилів, характерні проектовані відмітки.

Підземний простір використовується для прокладання інженерних мереж (на перспективу).

3.6. Комплексний благоустрій та озеленення території

При проектуванні даного ДПТ передбачено благоустрій території, зокрема: благоустрій проїздів та доріжок. Обов’язковий перелік елементів благоустрою повинен відповідати вимогам пунктів 5.4.3, 5.4.4 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

3.7. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці ДПТ. Територія повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць,проїздів і паркінгів асфальтобетон і ФЕМ, пішохідної частини – фігурні елементи мощення (ФЕМ).

3.8. Заходи цивільної оборони

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» для посилення безпеки людей у разі надзвичайних ситуацій на містобудівній документації наносять обмеження забудови — жовті лінії (лінії обмеження зон можливих завалів будівель і споруд, розміщених вздовж магістральних вулиць,  якими проводиться евакуація населення в особливий період та підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт).

Відстані від жовтих ліній до забудови визначаються з урахуванням зон можливого розповсюдження завалів від будівель різної поверховості у відповідності з додатком Г ДБН В.1.2-4:2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».

### 4. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ.

Черговість реалізації ДПТ:

- затвердження ДПТ рішенням Жовківської міської ради;

- розробка та погодження проекту землеустрою у встановленому порядку;

- реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт;

- облаштування дорожньо-транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.

Проект землеустрою розробляється згідно окремої  угоди  ліцензованою землевпорядною організацією.

5. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Площа в межах детального планування		- 3,4000 га

в т.ч-

Площа забудови					- 248,6 м2

Площа твердого покриття				- 15 333,0 м2

Площа озеленення				- 18 418,6 м2

Площа земельної ділянки пропонованої

для відведення					- 0,2000 га

в т.ч-

Площа забудови					- 159,7 м2

Площа твердого покриття				- 1 401,5 м2

Площа озеленення				- 438,8 м2

Щільність забудови				- 8 %

Максимально допустима щільність забудови	- 20 %

Максимально допустима висота забудови		- 8 м

### 6. ВИСНОВОК

Реконструкція існуючої АЗС на ділянці (кадастровий номер 4622781200:12:000:0152) по вулиці Нестерова 92 в межах села Воля-Висоцька Жовківського району Львівської області– можлива.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

Виконавчий орган сільської, селищної, районної, міської ради забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом місцевого самоврядування (міською радою) протягом 30 днів з дня його подання. Детальний план території не підлягає експертизі.

# ІІІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

# Text boxes

Л Ь В І В – 2021 999