Склад проекту

- Вихідні дані

- Пояснювальна записка

- Графічна частина

Зміст пояснювальної записки

Вступ

І. Перелік матеріалів детального плану території

ІІ. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

ІІІ. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

IV. Основні  принципи  планування та забудови   території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

V. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів.

VI. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

VII. Інженерна підготовка та інженерний захист території .

VIIІ. Комплексний благоустрій, озеленнення.

ІX. Поліпшення стану навколишнього середовища.

X. Першочергові заходи.

XI. Основні техніко – економічні  показники  детального плану.

Графічна частина

1. Викопіювання з детального плану м. Жовква М  1:2000;викопіювання з генерального плану м.Жовква М  1:5000 ; викопіювання з публічної кадастрової карти.

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:1000;

3. Проектний план,  схема проектних планувальних обмежень,схема напрямку руху транспорту та пішоходів М 1:1000;

4. Схема інженерної підготовки території;план червоних ліній .М 1:1000;

Вступ

Детальний план території на вул. Журавлина в м.Жовква, як вид містобудівної документації  виконаний з метою деталізації та уточнення  положень генерального плану міста. Проектом визначаються межі земельної ділянки з урахуванням санітарно-захисної зони, червоних ліній вулиць і інженерного забезпечення.

Детальний план території  на вул. Журавлина розроблений  на підставі таких даних:

завдання на розроблення детального плану;

викопіювання з детального плану м.Жовква    М 1:2000;

рішення №301 від 18.08.2021р. про надання дозволу на розробку детального плану території Жовківською міською  радою  ;

топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних  у  М 1:1000 в 2019 році;

--      Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності , Земельна ділянка з цільовим призначенням: 03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування Площею: 1.0 га

кадастровий номер: 4622710100:01:010:0292

натурних обстежень.

В проекті враховані вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території»,  ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3.-5:2018  «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

- Перелік  матеріалів детального плану території

1. Викопіювання з детального плану м. Жовква М  1:2000;викопіювання з генерального плану м.Жовква М  1:5000 ; викопіювання з публічної кадастрової карти;

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:1000;

3. Проектний план  ; схема проектних планувальних  обмежень, схема напрямку руху транспорту та пішоходів М 1:1000;

4. Схема  інженерної  підготовки  території ; план червоних ліній  суміщений зі схемою інженерних мереж,споруд  та використання підземного простору  М 1:1000;

2. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

Клімат помірно-континентальний, з м’якою зимою, нежарким літом і сухою осінню. Температура повітря складає:

-середньомісячна – (6,7ºС),

- абсолютна мінімальна – (-33 ºС),

-абсолютна максимальна –(+37 ºС)

Середньомісячна тривалість періоду з температурою повітря нижче 0 ºС-106днів. Середня місячна відносна вологість повітря найжаркішого місяця складає – 58%. Кількість опадів за рік складає  798мм.

Інтенсивність дощу при його тривалості 20хв. І повторюваності один раз на рік – 100л./с. га. Переважний напрям вітру – західний та південно-західний. Глибина промерзання грунту – 0,8м.

В геологічній будові на глибину зони дослідження приймають участь сучасні алювіальні та верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади, представлені замуленими суглинками з домішками рослинних решток, супісками пластичними, які перекриті асфальтовим покриттям та щебнем шаром до 300мм.

Сейсмічність району згідно ДБН В. 1.1 – 12:2006 – 6 балів (карта ЗСР – 2004 – А);  сейсмічність ділянки – 6балів (карта ЗСР – 2004 – А). Категорія грунтів за сейсмічними властивостями – ІІ.

За соціально – економічними вимогами розроблення  детального плану  сприятиме реалізації програми соціально – економічного розвитку території міської ради  щодо забезпечення  робочих місць серед мешканців м.Жовква .

За містобудівними умовами територія відповідно до детального плану між вул. Я.Мудрого та Пільна в м.Жовква передбачена під придорожній сервіс.    Територія, на яку розробляється детальний план , на сьогоднішній день  знаходиться у власності з цільовим призначенням:03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування Площею: 1 га

Кадастровий номер: 4622710100:01:010:0292.

Відповідно до вимог Закону України від 17 лютого 2011року №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» рішення Жовківської міської ради №301 від 18.08.2021р. про розроблення детального плану даної території одночасно є рішенням про зміну цільового призначення земельної ділянки та  комплексну забудову цієї території , яка здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх і модернізацію наявних інженерно – транспортних мереж і споруд,  будівництво торгово офісних та торгово-складських приміщень, а також на благоустрій території.

3. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться  у східній частині м.Жовква. Згідно детального плану дана територія передбачена під придорожній сервіс.

Відповідно до виданого завдання детальний план розроблено на територію, яка входить в межі міста Жовква і яку обмежують:

- з півночі– землі загального користування Жовківської міської ради (червоні лінії вул..Проектована);

- з півдня – землі загального користування Жовківської міської ради (зелена зона яка перебуває в охоронній зоні ЛЕП 10 кВ);

- з заходу –  землі загального користування Жовківської міської ради (червоні лінії вул..Проектована);

- зі сходу  – землі загального користування Жовківської міської ради (червоні лінії вул..Журавлина).

Площа  території детального плану  становить  0,1000га.

Територія на даний час знаходиться у власності з цільовим призначенням:03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування Площею: 1 га

Кадастровий номер: 4622710100:01:010:0292..

Організація і розподіл території, формування забудови, зонування ділянки підпорядковані вказаним планувальним обмеженням.

На даній ділянці відсутня будь яка забудова . Зелені насадження відсутні. Рельєф ділянки рівнинний.

Межі ділянки визначені згідно документів на землекористування та топогеодезичного знімання території.

Доступ до проектованої ділянки передбачається з південної  сторони (вул. Проектована),східної сторони (вул. Журавлина) та західної сторони (вул. Проектована).

Обмежуючими факторами для формування ділянок при  розподілі  території є:

- існуюча громадська та житлова забудова сусідніх ділянок;

- червоні лінії вул. Журавлина та Проектована ;

- охоронна зона ЛЕП 10Кв ;

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

- Основні  принципи  планування та забудови  території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

Планувальна організація території  передбачає її  функціональне зонування ,  виходячи з вимог генерального плану міста , а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно – гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично – дорожньою мережею.

Згідно ДП. передбачено розподіл на дві земельні ділянки.

На ділянці Д-1 передбачено  будівництво будівлі з торгово –офісними приміщеннями. Площа ділянки становить 0.2525Га.

На ділянці Д-2 проектом передбачено дві будівлі з торгово-складсьми приміщеннями. Площа ділянки становить 0.7475Га .

Детальним планом передбачено зміна цільового призначення земельної ділянки з (03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування ) для будівництва і обслуговування торгово офісних та торгово складських будівель (землі громадської забудови) ,площа ділянок Д.П.  становить 1.0га.

Врахування всіх природних та інженерно-технічних чинників дало змогу закласти громадські утворення оптимальних розмірів та сформувати раціональні для освоєння ділянок з додержанням вимог щодо їх площі.

| ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ |
| --- |
| Назва | Один. виміру | К-сть |
| Загальна площа ділянки Д-1 | га | 0,2525 |
| Площа забудови | м² | 860 |
| Коефіцієнт щільності забудови | % | 34 |
| Площа озеленення | м² | 80 |
| Площа мощення | м² | 1585 |
| Загальна площа ділянки Д-2 | га | 0,7475 |
| Площа забудови | м² | 3500 |
| Коефіцієнт щільності забудови | % | 47 |
| Площа озеленення | м² | 160 |
| Площа мощення | м² | 3815 |

Згідно проекту  проектовані будівлі розміщується з дотриманням санітарних  та протипожежних  розривів до сусідніх будівель. При подальшому проектуванні набір об'єктів, черговість їх будівництва і проектні рішення можуть уточнюватись і доповнюватись, але за  умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного детального плану

5. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів .

Сполучення проїзду проектованої громадської забудови здійснюватиметься з існуючої вулиці Журавлина та вул. Проектована.

Пішохідне сполучення здійснюється по тротуарах в межах червоних ліній вулиці.

Доїзд до території забезпечується індивідуальним та  громадським транспортом. Зупинка громадського транспорту знаходиться на вул. Львівська на орієнтовній відстані 1км. від проектованої ділянки.

6. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

Водопостачання.

Водопостачання проектованої громадської забудови здійснюватиметься індивідуально від  місцевого водопроводу який проходить по вул. Журавлина.

Каналізування.

Каналізування об'єкту передбачається в запроектовану мережу самопливної каналізаційної мережі населеного пункту або септик.

Теплопостачання.

Опалення проектованих громадських будівель, передбачається від автономних побутових теплогенераторів, які розміщуються в технічних або у відокремлених приміщеннях у відповідності до ДБН та працюють на електриці ,твердому паливі  або газі.

Газопостачання.

Газопостачання здійснюється від  міських мереж газопроводу, які проходять поруч по вул. Журавлина та Садова.

Електропостачання.

Територія ДП повністю електрифікована.

Електропостачання об’єктів громадської та житлової забудови здійснюється по існуючих ЛЕП-10кВ від електромережі Жовківського РЕМ через трансформаторну підстанцію напругою 10/0,4кВ, сумарною потужністю 1000 кВА.

Для електронавантажень  проектованих будівель ДП  слід відштовхуватися від прогнозованої потужності об'єктів.

В південній стороні проектованої ділянки Д2 проходить ЛЕП 10кВ з охоронною зоною 10м. Проектом передбачено заміна неізольованої лінії ЛЕП 10 ізольованим СІП кабелем. Для заміни даного кабелю необхідно отримати технічні умови.

7. Комплексний благоустрій, озеленнення

З метою формування завершеного архітектурно-художнього ансамблю проектованої громадської забудови  передбачається обладнання території інженерними комунікаціями та її благоустрій, освітлення проектованого проїзду.

Опорядження громадських будівель здійснюється згідно з паспортами, які розробляються на наступних стадіях проектування. Вирішення  огорож та їх  елементів має бути пов’язано з архітектурою будівель придорожнього сервісу та сусідніми огорожами уздовж вулиці.

8. Поліпшення стану навколишнього середовища

З метою поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод громадської забудови проектом пропонується ряд заходів.

У місцях, що підлягають забудові, є необхідним зняття родючого шару землі з метою використання його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні газонів, квітників, тощо.

9. Протипожежні заходи ЦО

На даний час найближче пожежне депо функціонує у м.Жовква  в центральній частині міста на вул. Львівська, орієнтовно 1.7км від проектованих ділянок.

Детальним планом враховано поперечні профілі вулиць згідно детального плану м.Жовква, що дозволяє влаштування під’їзду пожежних машин до  будівлі.

Протипожежні відстані між житловими та громадськими будівлями приймаються у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019.

10. Першочергові заходи.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Затвердження міською радою даного проекту, без проведення громадських слухань забороняється.

Виконавчий комітет Жовківської міської ради зобов’язаний забезпечити:

- оприлюднення проекту детального плану та доступ до цієї інформації громадськості;

- реєстрацію , розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту детального плану;

- узгодження спірних питань через погоджувальну комісію;

-     Оприлюднення проекту детального плану територій здійснюється не пізніше як у місячний строк з дня його надходження;

-     Оприлюднення проекту є підставою для подання пропозицій громадськості до виконкому міської ради.

-   Пропозиції громадськості мають бути обгрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно – правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватисяу строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції , надані після встановленого строку, не розглядаються.