Склад проекту

- Вихідні дані

- Пояснювальна записка

- Графічна частина

Зміст пояснювальної записки

Вступ

І. Перелік матеріалів детального плану території

ІІ. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

ІІІ. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

IV. Основні  принципи  планування та забудови   території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

V. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів.

VI. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

VII. Інженерна підготовка та інженерний захист території .

VIIІ. Комплексний благоустрій, озеленнення.

ІX. Поліпшення стану навколишнього середовища.

X. Першочергові заходи.

XI. Основні техніко – економічні  показники  детального плану.

Графічна частина

1. Викопіювання з генерального плану м.Жовква ; викопіювання з публічної кадастрової карти;

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:1000;

3. Проектний план,  схема проектних планувальних обмежень,схема напрямку руху транспорту та пішоходів М 1:1000;

4. Схема інженерної підготовки території;план червоних ліній .М 1:1000;

Вступ

Детальний план території на вул. Короленка,36 в м.Жовква, як вид містобудівної документації  виконаний з метою деталізації та уточнення  положень генерального плану міста. Проектом визначаються межі земельної ділянки з урахуванням санітарно-захисної зони, червоних ліній вулиць і інженерного забезпечення.

Детальний план території  на вул. Короленка,36 розроблений  на підставі таких даних:

завдання на розроблення детального плану;

викопіювання з генерального плану м.Жовква    М 1:5000;

рішення №294 від 18.08.2021р. про надання дозволу на розробку детального плану території Жовківською міською  радою  ;

топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних  у  М 1:1000 в 2021 році;

--      Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності , Земельна ділянка з цільовим призначенням: 01.05 для індивідуального садівництва Площею: 0.12 га

кадастровий номер: 4622710100:01:009:0248

натурних обстежень.

В проекті враховані вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території»,  ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

- Перелік  матеріалів детального плану території

1. Викопіювання з генерального плану м.Жовква  ;викопіювання з публічної кадастрової карти;

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:1000;

3. Проектний план  ; схема проектних планувальних  обмежень, схема напрямку руху транспорту та пішоходів М 1:1000;

4. Схема  інженерної  підготовки  території ; план червоних ліній  суміщений зі схемою інженерних мереж,споруд  та використання підземного простору  М 1:1000;

2. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

Клімат помірно-континентальний, з м’якою зимою, нежарким літом і сухою осінню. Температура повітря складає:

-середньомісячна – (6,7ºС),

- абсолютна мінімальна – (-33 ºС),

-абсолютна максимальна –(+37 ºС)

Середньомісячна тривалість періоду з температурою повітря нижче 0 ºС-106днів. Середня місячна відносна вологість повітря найжаркішого місяця складає – 58%. Кількість опадів за рік складає  798мм.

Інтенсивність дощу при його тривалості 20хв. І повторюваності один раз на рік – 100л./с. га. Переважний напрям вітру – західний та південно-західний. Глибина промерзання грунту – 0,8м.

В геологічній будові на глибину зони дослідження приймають участь сучасні алювіальні та верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади, представлені замуленими суглинками з домішками рослинних решток, супісками пластичними, які перекриті асфальтовим покриттям та щебнем шаром до 300мм.

Сейсмічність району згідно ДБН В. 1.1 – 12:2006 – 6 балів (карта ЗСР – 2004 – А);  сейсмічність ділянки – 6балів (карта ЗСР – 2004 – А). Категорія грунтів за сейсмічними властивостями – ІІ.

За соціально – економічними вимогами розроблення  детального плану  сприятиме реалізації програми соціально – економічного розвитку території міської ради  щодо забезпечення  гострої потреби житла серед мешканців м.Жовква..

За містобудівними умовами територія відповідно до генерального плану м.Жовква передбачена для будівництва та обслуговування індивідуальної житлової забудови.     Територія, на яку розробляється детальний план , на сьогоднішній день  використовується для ведення індивідуального садівництва.

Відповідно до вимог Закону України від 17 лютого 2011року №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» рішення Жовківської міської ради №294 від 18.08.2021р. про розроблення детального плану даної території одночасно є рішенням про комплексну забудову цієї території , яка здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх і модернізацію наявних інженерно – транспортних мереж і споруд,  ицтво індивідуального житлового будинку та господарської будівлі, а також на благоустрій території.

3. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться  у східній частині м.Жовква. Згідно генерального плану міста дана територія передбачена під індивідуальну житлову  забудову.

Відповідно до виданого завдання детальний план розроблено на територію, яка входить в межі міста Жовква і яку обмежують:

- з півночі– територія для індивідуального садівництва;

- з півдня – землі індивідуальної житлової  забудови ;

- з заходу –  землі індивідуальної житлової  забудови ;

- зі сходу  – землі загального користування Жовківської міської ради (меліоративний канал).

Площа  ділянки детального плану  становить  0,1200га.

Територія на даний час використовується для ведення індивідуального садівництва.

Організація і розподіл території, формування забудови, зонування ділянки підпорядковані вказаним планувальним обмеженням.

На даній ділянці відсутня будь яка забудова . З зелених насадженя знаходяться чагарники. Рельєф ділянки рівнинний.

Межі ділянки визначені по існуючій огорожі згідно топогеодезичного знімання.

Доступ до проектованої ділянки  житлової забудови передбачається з південної сторони (вул. Кобилянської).

Обмежуючими факторами для формування ділянок при  розподілі  території є:

- існуюча огорожа  згідно топографічного знімання території;

- існуюча житлова забудова сусідніх ділянок;

- червоні лінії вул. Кобилянської ;

- охоронна зона ЛЕП10Кв та зона акустичного впливу автошляху М09;

- Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

- Основні  принципи  планування та забудови  території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

Планувальна організація території  передбачає її  функціональне зонування ,  виходячи з вимог генерального плану міста , а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно – гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично – дорожньою мережею.

Згідно ДП. дана територія передбачена  для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку та господарської будівлі , детальним планом передбачено зміна цільового призначення земельної ділянки з ведення індивідуального садівництва на (присадибну  ділянку) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ,площа Д.П. ділянки становить 0.12га.

Врахування всіх природних та інженерно-технічних чинників дало змогу закласти житлове утворення оптимальних розмірів та сформувати раціональні для освоєння ділянки з додержанням вимог щодо їх площі.

| ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ |
| --- |
| Назва | Один. виміру | К-сть |
| Загальна площа ділянки ДП | га | 0,1200 |
| Площа забудови | м² | 150 |
| Коефіцієнт щільності забудови | % | 12.5 |
| Площа озеленення | м² | 650 |
| Площа мощення | м² | 400 |

Згідно проекту  індивідуальний житловий будинок та господарська будівля розміщується з дотриманням санітарних  та протипожежних  розривів до сусідніх будівель. При подальшому проектуванні набір об'єктів, черговість їх будівництва і проектні рішення можуть уточнюватись і доповнюватись, але за  умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного детального плану

5. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів .

Сполучення проїзду проектованої індивідуальної житлової забудови здійснюватиметься з існуючої вулиці Кобилянської.

Пішохідне сполучення здійснюється по тротуарах в межах червоних ліній житлової вулиці.

Доїзд до території забезпечується індивідуальним та  громадським транспортом. Зупинка громадського транспорту знаходиться на вул. Львівська на орієнтовній відстані 1км. від проектованої ділянки.

6. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

Водопостачання.

Водопостачання проектованої садибної житлової забудови здійснюватиметься індивідуально від  місцевого водопроводу який проходить по вул. Кобилянської.

Каналізування.

Об'єм водовідведення від жилової забудови приймається по водоспоживанню та складає – 0,6 м3/добу.

Каналізування об'єкту передбачається в запроектовану мережу самопливної каналізаційної мережі населеного пункту або септик.

Теплопостачання.

Опалення садибних житлових будинків, передбачається від автономних побутових теплогенераторів, які розміщуються в технічних або у відокремлених приміщеннях у відповідності до ДБН та працюють на електриці ,твердому паливі  або газі.

Газопостачання.

Газопостачання здійснюється від  міських мереж газопроводу, які проходять поруч по вул. Кобилянської.

Електропостачання.

Електропостачання від міських мереж відповідно до технічних умов ВАТ «Львівобленерго».

7. Комплексний благоустрій, озеленнення

З метою формування завершеного архітектурно-художнього ансамблю забудови  передбачається обладнання території інженерними комунікаціями та її благоустрій, освітлення проектованого проїзду.

Опорядження будівлі садибної житлової забудови здійснюється згідно з паспортами, які розробляються на наступних стадіях проектування. Вирішення  огорож та їх  елементів має бути пов’язано з архітектурою будинків та сусідніми огорожами уздовж вулиці.

8. Поліпшення стану навколишнього середовища

З метою поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод житлової забудови проектом пропонується ряд заходів.

У місцях, що підлягають забудові, є необхідним зняття родючого шару землі з метою використання його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні газонів, квітників, тощо.

9. Протипожежні заходи ЦО

На даний час найближче пожежне депо функціонує у м.Жовква  в центральній частині міста на вул. Львівська, орієнтовно 1.7км від проектованої ділянки.

Детальним планом враховано поперечні профілі вулиць згідно генерального плану м.Жовква, що дозволяє влаштування під’їзду пожежних машин до  будівлі.

Протипожежні відстані між житловими та громадськими будівлями приймаються у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019.

10. Першочергові заходи.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Затвердження міською радою даного проекту, без проведення громадських слухань забороняється.

Виконавчий комітет Жовківської міської ради зобов’язаний забезпечити:

- оприлюднення проекту детального плану та доступ до цієї інформації громадськості;

- реєстрацію , розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту детального плану;

- узгодження спірних питань через погоджувальну комісію;

Оприлюднення проекту детального плану територій здійснюється не пізніше як у місячний строк з дня його надходження;

Оприлюднення проекту є підставою для подання пропозицій громадськості до виконкому міської ради.

Пропозиції громадськості мають бути обгрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно – правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватисяу строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції , надані після встановленого строку, не розглядаються.