Склад проекту

- Вихідні дані

- Пояснювальна записка

- Графічна частина

Зміст пояснювальної записки

Вступ

І. Перелік матеріалів детального плану території

ІІ. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

ІІІ. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

IV. Основні  принципи  планування та забудови   території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

V. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів.

VI. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

VII. Інженерна підготовка та інженерний захист території .

VIIІ. Комплексний благоустрій, озеленнення.

ІX. Поліпшення стану навколишнього середовища.

X. Першочергові заходи.

XI. Основні техніко – економічні  показники  детального плану.

Графічна частина

1. Викопіювання з генерального плану с. В’язова; викопіювання з публічної

кадастрової карти;схема розміщення території в структурі населеного пункту.

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:1000;

3. Проектний план,  схема проектних  планувальних обмежень,схема напрямку руху транспорту та пішоходів М 1000;

4. Схема інженерної підготовки території;план червоних ліній  М 1:1000;

Вступ

Детальний план території  в с.В’язова як вид містобудівної документації.   виконаний з метою деталізації та уточнення  положень генерального плану с.В’язова. Проектом визначаються межі земельної ділянки з урахуванням санітарно-захисної зони, червоних ліній вулиць і інженерного забезпечення.

Детальний план території  в с. В’язова розроблений  на підставі таких даних:

завдання на розроблення детального плану;

викопіювання з генерального плану с. В’язова    М 1:5000;

рішення №60 від 09.10.2020 р. про надання дозволу на розробку детального плану території Туринківською сільською  радою  ;

топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань виконаних  у  М 1:1000 в 2021 році;

натурних обстежень.

В проекті враховані вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території»,  ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

- Перелік  матеріалів детального плану території

1.Викопіювання з генерального плану с. В’язова; викопіювання з публічної кадастрової карти;схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту;

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:1000;

3. Проектний план , схема проектних  планувальних  обмежень, схема  напрямку руху транспорту та пішоходів М 1:1000;

4. Схема  інженерної  підготовки  території ; план червоних ліній  М 1:1000;

2. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

Клімат помірно-континентальний, з м’якою зимою, нежарким літом і сухою осінню. Температура повітря складає:

-середньомісячна – (6,7ºС),

- абсолютна мінімальна – (-33 ºС),

-абсолютна максимальна –(+37 ºС)

Середньомісячна тривалість періоду з температурою повітря нижче 0 ºС-106днів. Середня місячна відносна вологість повітря найжаркішого місяця складає – 58%. Кількість опадів за рік складає  798мм.

Інтенсивність дощу при його тривалості 20хв. І повторюваності один раз на рік – 100л./с. га. Переважний напрям вітру – західний та південно-західний. Глибина промерзання грунту – 0,8м.

В геологічній будові на глибину зони дослідження приймають участь сучасні алювіальні та верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади, представлені замуленими суглинками з домішками рослинних решток, супісками пластичними, які перекриті асфальтовим покриттям та щебнем шаром до 300мм.

Сейсмічність району згідно ДБН В. 1.1 – 12:2006 – 6 балів (карта ЗСР – 2004 – А);  сейсмічність ділянки – 6балів (карта ЗСР – 2004 – А). Категорія грунтів за сейсмічними властивостями – ІІ.

За соціально – економічними вимогами розроблення  детального плану  сприятиме реалізації програми соціально – економічного розвитку території сільської ради  щодо забезпечення  гострої потреби житла серед мешканців с.В’язова.

За містобудівними умовами територія відповідно до генерального плану с.В’язова передбачена для індивідуальної житлової забудови. Територія, на яку розробляється

на сьогоднішній день  використовується для обслуговування житлового будинку та для сільськогосподарських потреб.

Відповідно до вимог Закону України від 17 лютого 2011року №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» рішення Туринківської сільської ради №60 від 09. 10. 2020 р. про розроблення детального плану даної території одночасно є рішенням про комплексну забудову цієї території , яка здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх і модернізацію наявних інженерно – транспортних мереж і споруд,  житлових будинків, а також на благоустрій території.

3. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться  у центральній частині с.В’язова,. Згідно генерального плану с.В’язова дана територія передбачена під індивідуальну житлову та громадську забудову.

Відповідно до виданого завдання детальний план розроблено на територію, яка входить в межі с. В’язова і яку обмежують:

- з півночі – землі лі житлової забудови.;

- з півдня–землі загального користування Туринківської сільської ради.(вул..Зелена);

- з заходу – загального користування Туринківської сільської ради та громадської забудови;

- зі сходу – зелена зона загального користування (існуючий стан) згідно ГП землі громадської забудови:

Загальна площа  детального плану  становить 0,3786га.

Територія на даний час використовується для обслуговування церкви та зелена зона.

.

Організація і розподіл території, формування забудови, зонування ділянки підпорядковані вказаним планувальним обмеженням.

На ділянці № 1 відсутня  будь-яка забудова. Зелені насадження відсутні. Рельєф ділянок рівнинний,на ділянці №2 знаходиться Церква Покрови Писвятої Богородиці.

Мережі ділянки визначені по існуючій огорожі згідно топогеодезичного знімання,натурних обстежень.

Доступ до проектованих ділянок передбачається з існуючої вул..Зелена та з проектованої вулиці та розворотнього майданчику Л.Українки.

Обмежуючими факторами для формування ділянок при  розподілі  території є:

- існуючі земельні ділянки житлової та громадської забудови;

- червоні лінії вул.Зелена та вул.Л.Українки;

- натурних обстежень.

- Основні  принципи  планування та забудови  території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

Планувальна організація території  передбачає її  функціональне зонування ,  виходячи з вимог генерального плану с.В’язова, а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно – гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично – дорожньою мережею. .

Згідно ДП. дана територія передбачена  для обслуговування індивідуальної житлової та громадської забудови , площа Д.П. становить 0,3786га.

Врахування всіх природних та інженерно-технічних чинників дало змогу закласти житлове та громадське утворення оптимальних розмірів та сформувати раціональні для освоєння ділянки з додержанням вимог щодо їх площі.

Згідно проекту  будівлі  які проектуються на даних ділянках  розміщується з дотриманням санітарних  та протипожежних  розривів до сусідніх будівель. При подальшому проектуванні набір об'єктів, черговість їх будівництва і проектні рішення можуть уточнюватись і доповнюватись, але за  умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного детального плану

5. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів .

Сполучення проїзду  проектованої житлової та громадської забудови здійснюватиметься з  вул. Зелена та Л.Українки. Пішохідне сполучення здійснюється по тротуарах в межах червоних ліній житлової вулиці.

Доїзд до території забезпечується індивідуальним та  громадським транспортом. Зупинка громадського транспорту знаходиться в с.В’язова на Зелена поруч з проектованої територією ДП.

6. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

Водопостачання.

Згідно проведених розрахунків водоспоживання по проектованого житлового будинку складає 0,8 м3/добу, з них 0,2 м3/добу – безповоротних витрат (на полив зелених насаджень та покриття).

Забезпечення питною водою проектованого будинку передбачається підключити до запроектованої централізованої мережі водопостачання або криниці закритого типу з погрузним насосом.

Каналізування.

Об'єм водовідведення від проектованого житлового будинку приймається по водоспоживанню та складає – 0,6 м3/добу.

Каналізування об'єкту передбачається в запроектовану мережу госппобутової  каналізації населеного пункту або септик.

.

Теплопостачання.

Опалення та гаряче водопостачання  індивідуального житлового будинку, який передбачений для будівництва , передбачається від автономного побутового теплогенератора, який розміщується в кухні або у відокремлених приміщеннях у відповідності до ДБН та працюють на електриці ,твердому паливі  або газі.

Газопостачання.

Газопостачання від сільських мереж газопроводу.

Електропостачання.

Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН В.2.5-23-2003, Київ.

Розрахункове електричне навантаження проектованого житлового будинку  , приведене до шин 0,4 кВ  ТП, складає 24 кВт.

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі проектованої житлової забудови відносяться до  ІІІ категорії.

Згідно п. 2.8. ДБН В.2.5-23-2010 електропостачання приймачів IІІ категорії надійності можливо здійснювати від одного джерела живлення, резервним джерелом живлення можуть служити власні акумулюючі батареї на нетривалий період ремонту неполадок в енергомережі.

Санітарна очистка.

Розрахункове накопичення відходів складає 3 м3.

Вивіз сміття передбачається спецавтотранспортом на сміттєзвалище для подальшої його утилізації, у відповідності з ухваленою схемою санітарної очистки населеного пункту.

7. Комплексний благоустрій, озеленнення

З метою формування завершеного архітектурно-художнього ансамблю забудови  передбачається обладнання території інженерними комунікаціями та її благоустрій, освітлення проектованого проїзду.

Опорядження будинку здійснюється згідно з паспортами, які розробляються на наступних стадіях проектування. Вирішення  огорож та їх  елементів  має бути пов’язано з архітектурою будинків та сусідніми огорожами уздовж вулиці.

8. Поліпшення стану навколишнього середовища

З метою поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод житлової та громадської забудови  проектом пропонується ряд заходів.

У місцях, що підлягають забудові, є необхідним зняття родючого шару землі з метою використання його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні газонів, квітників, тощо.

9. Протипожежні заходи ЦО

На даний час найближче пожежне депо функціонує у с.Туринка орієнтовно 7.0км від проектованих ділянок.

Детальним планом враховано поперечні профілі вулиць згідно генерального плану с.В’язова, що дозволяє влаштування під’їзду пожежних машин до  будівлі.

Протипожежні відстані між житловимита громадськими будівлями приймаються у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019.

10. Першочергові заходи.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Затвердження сільською радою даного проекту, без проведення громадських слухань забороняється.

Виконавчий комітет Жовківської міської  ради зобов’язаний забезпечити:

- оприлюднення проекту детального плану та доступ до цієї інформації громадськості;

- реєстрацію , розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту детального плану;

- узгодження спірних питань через погоджувальну комісію;

Оприлюднення проекту детального плану територій здійснюється не пізніше як у місячний строк з дня його надходження;

Оприлюднення проекту є підставою для подання пропозицій громадськості до виконкому сільської ради.

Пропозиції громадськості мають бути обгрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно – правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватисяу строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції , надані після встановленого строку, не розглядаються.