Склад проекту

- Вихідні дані

- Пояснювальна записка

- Графічна частина

Зміст пояснювальної записки

Вступ

І. Перелік матеріалів детального плану території

ІІ. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

ІІІ. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

IV. Основні  принципи  планування та забудови   території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

V. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів.

VI. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

VII. Інженерна підготовка та інженерний захист території .

VIIІ. Комплексний благоустрій, озеленнення.

ІX. Поліпшення стану навколишнього середовища.

X. Першочергові заходи.

XI. Основні техніко – економічні  показники  детального плану.

Графічна частина

1. Схема розташування території на основі схеми планування Львівської  області;викопіювання з публічної кадастрової карти;

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:1000;

3. Проектний план,  схема проектних планувальних обмежень,схема напрямку руху транспорту та пішоходів М 1:1000;

4. Схема інженерної підготовки території;план червоних ліній.М 1:1000;

Вступ

Детальний план території для обсуговування свердловини в с.Мокротин, як вид містобудівної документації  виконаний з метою деталізації та уточнення  положень територіальної громади. Проектом визначаються межі земельної ділянки з урахуванням санітарно-захисної зони, червоних ліній вулиць і інженерного забезпечення.

Детальний план території  в с.Мокротин розроблений  на підставі таких даних:

завдання на розроблення детального плану;

викопіювання з схеми розташування території на основі планування Львівської  області;

рішення № 62 від 23.12.2021р  про надання дозволу на розробку детального плану території Жовківською міською  радою  ;

топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних  у  М 1:1000 в 2021 році;

--      паспорт свердловини на воду №1 (ділянка №5)

--      натурних обстежень.

В проекті враховані вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території»,  ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3.-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСП  № 173-96 "Державні санітарні

правила планування  та  забудови  населених пунктів" ,«Водний кодекс України»,

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання")., П О С Т А Н О В А  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 18 грудня 1998 р. N 2024  Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів .

Перелік  матеріалів детального плану території

1. Схема розташування території на основі схеми планування Львівської  області;викопіювання з публічної кадастрової карти;

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:100;

3. Проектний план  ; схема проектних планувальних  обмежень, схема напрямку руху транспорту та пішоходів М 1:100;

4. Схема  інженерної  підготовки  території ; план червоних ліній  М 1:100;

2. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

Клімат помірно-континентальний, з м’якою зимою, нежарким літом і сухою осінню. Температура повітря складає:

-середньомісячна – (6,7ºС),

- абсолютна мінімальна – (-33 ºС),

-абсолютна максимальна –(+37 ºС)

Середньомісячна тривалість періоду з температурою повітря нижче 0 ºС-106днів. Середня місячна відносна вологість повітря найжаркішого місяця складає – 58%. Кількість опадів за рік складає  798мм.

Інтенсивність дощу при його тривалості 20хв. І повторюваності один раз на рік – 100л./с. га. Переважний напрям вітру – західний та південно-західний. Глибина промерзання грунту – 0,8м.

В геологічній будові на глибину зони дослідження приймають участь сучасні алювіальні та верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади, представлені замуленими суглинками з домішками рослинних решток, супісками пластичними, які перекриті асфальтовим покриттям та щебнем шаром до 300мм.

Сейсмічність району згідно ДБН В. 1.1 – 12:2006 – 6 балів (карта ЗСР – 2004 – А);  сейсмічність ділянки – 6балів (карта ЗСР – 2004 – А). Категорія грунтів за сейсмічними властивостями – ІІ.

За соціально – економічними вимогами розроблення  детального плану  сприятиме реалізації програми соціально – економічного розвитку території міської ради  щодо забезпечення  потреб для господарсько-питного водопостачання.

За містобудівними умовами територія відповідно до схеми планування Львівської  області  передбачена для обслуговування свердловини на воду.     Територія, на яку розробляється детальний план , на сьогоднішній день  використовується для обслуговування свердловини.

Відповідно до вимог Закону України від 17 лютого 2011року №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» рішення Жовківської міської ради № 62 від 23.12.2021р про розроблення детального плану даної території одночасно є рішенням про комплексний благоустрій цієї території , яка здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх і модернізацію наявних інженерно – транспортних мереж і споруд, а також озеленення даної території.

3. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться  у східній частині с.Мокротин Жовківської територіальної громади на відстані 2 км.,та на відстані 2км. від с.Мервичі зі східної сторони від населеного пункту. Згідно до схеми планування Львівської  області дана територія використовується під водозабір.

Відповідно до виданого завдання детальний план розроблено на територію, яка входить в межі територіальної громади і яку обмежують:

- з півночі – землі сільськогосподарського призначення;

- з півдня – землі сільськогосподарського призначення;

- з заходу – землі сільськогосподарського призначення;

- зі сходу  – землі Куликівської селищної ради (свиноферма).

Площа  ділянки детального плану  становить  0,1261 га.

Ділянка на даний час використовується для обслуговування водонапірної свердловини.

Організація і розподіл території, формування забудови, зонування ділянки підпорядковані вказаним планувальним обмеженням.

На даній ділянці присутня свердловина. На території присутні зелені насадження. Рельєф ділянки має незначний ухил з півдня на північ.

Межі ділянки визначені по існуючій огорожі згідно топогеодезичного знімання.

Доступ до проектованої ділянки  для обслуговування свердловини передбачається з східної сторони (вул. Проектна).

Обмежуючими факторами для формування ділянок при  розподілі  території є:

- існуюча огорожа  згідно топографічного знімання території;

- існуючі ділянки сільськогосподарського призначення ;

- червоні лінії вул. Проектна .

- Основні  принципи  планування та забудови  території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

Планувальна організація території  передбачає її  функціональне зонування ,  виходячи з схеми планування Львівської  області, а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно – гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично – дорожньою мережею.

Згідно ДП. дана територія передбачена  для обслуговування свердловини , детальним планом передбачено закріплення території для обслуговування свердловини.Площа ділянки Д.П. становить 0. 1261 га.

Згідно Водного кодексу України  Стаття 59. Централізоване водопостачання населення.

Під  час   здійснення   спеціального   водокористування   для задоволення  питних  і  побутових  потреб  населення   в   порядку централізованого   водопостачання   підприємства,   установи    та організації,    у    віданні    яких    перебувають    питні    та господарсько-побутові   водопроводи,   здійснюють    забір    води безпосередньо з  водних  об'єктів  відповідно  до  затверджених  у

встановленому порядку  проектів  водозабірних  споруд,  нормативів

якості води і дозволів на спеціальне водокористування.

Ці   підприємства,   установи   та   організації  зобов'язані

здійснювати   постійне  спостереження  за  якістю  води  у  водних

об'єктах,  підтримувати  в належному стані зону санітарної охорони

водозабору  та  повідомляти  державні  органи санітарного нагляду,

охорони  навколишнього природного середовища, водного господарства

і  місцеві  Ради  про  відхилення  від  встановлених  стандартів і

нормативів якості води.

На централізованих  водозаборах  підземних  вод  в  межах  їх

родовищ  та  на  прилеглих  територіях  водокористувачі    повинні

облаштовувати локальну мережу спостережувальних свердловин.

Згідно Водного кодексу України  Стаття 93. Зони санітарної охорони

З метою охорони водних об'єктів у  районах  забору  води  для

централізованого  водопостачання    населення,    лікувальних    і

оздоровчих потреб  встановлюються  зони  санітарної  охорони,  які

поділяються на пояси особливого режиму.

Межі  зон  санітарної  охорони водних об'єктів встановлюються

місцевими  Радами  на  їх  території  за  погодженням з державними

органами  санітарного  нагляду,  охорони  навколишнього природного

середовища, водного господарства та геології.

Режим зон санітарної охорони водних  об'єктів  встановлюється

Кабінетом Міністрів України.

Згідно Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

Стаття 35. Пояси особливого режиму зони санітарної охорони

Зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму:

перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного каналу;

другий і третій пояси (обмеження і спостереження) включають територію, що відводиться для забезпечення охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

Стаття 36. Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони

У межах зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання господарська та інша діяльність обмежується.

Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об'єктів, на яких не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та реконструкцію, інших проектах.

У межах першого поясу зони санітарної охорони забороняється:

скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання білизни, вилов риби, випасання, водопій худоби та інші види водокористування, що впливають на якість води;

перебування сторонніх осіб, розміщення житлових і громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд і мереж;

заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування.

У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:

розміщення складів пально-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, шламосховищ та інших об'єктів підвищеної небезпеки, що створюють небезпеку хімічного забруднення вод;

використання хімічних речовин без дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби;

розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації та фільтрації, зрошувальних систем, споруд підземної фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу мікробного забруднення води, а також розміщення полігонів твердих відходів, біологічних та мулових ставків;

зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив;

розорювання земель (крім ділянок для залуження і залісення), а також заняття садівництвом та городництвом;

осушення та використання перезволожених і заболочених земель у заплавах річок;

заготівля деревини в порядку рубок лісу головного користування;

видобування з водного об'єкта піску та проведення інших днопоглиблювальних робіт, не пов'язаних з будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд;

влаштування літніх таборів для худоби та випасання її ближче ніж за 300 метрів від берега водного об'єкта;

закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;

забруднення територій сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами.

У межах третього поясу зони санітарної охорони забороняється:

закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземне складування твердих відходів і розробка надр, що можуть призвести до забруднення водоносного горизонту;

розміщення складів пально-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод;

відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають санітарним правилам і нормам.

Згідно ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 18 грудня 1998 р. N 2024  Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів

Правовий режим першого поясу ЗСО

для підземних джерел водопостачання:

1) здійснюється:

планування, огородження,  озеленення  та монтування охоронної 
сигналізації;

каналізування будівель з відведенням стічних вод у  найближчу систему побутової чи промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО;

відведення стічних вод за межі цього поясу;

2) забороняється:

перебування сторонніх   осіб,    розміщення    житлових    та господарських  будівель,  застосування  пестицидів,  органічних  і мінеральних добрив,  прокладення трубопроводів, видобування гравію 
чи   піску   та   проведення   інших  будівельно-монтажних

робіт, безпосередньо не  пов'язаних  з  будівництвом,  реконструкцією  та експлуатацією водопровідних споруд та мереж; скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;

проведення головної рубки лісу.

Правовий режим другого поясу ЗСО

для підземних, джерел водопостачання:

1) здійснюється:

регулювання відведення   територій   під  забудову  населених пунктів,  спорудження  лікувально-профілактичних   та   оздоровчих закладів,  промислових  і сільськогосподарських об'єктів,  а також внесення  можливих  змін  у  технологію  виробництва   промислових 
підприємств,  пов'язаного  з  ризиком  забруднення  підземних  вод стічними водами;  благоустрій промислових  і  сільськогосподарських   об'єктів, населених   пунктів   та   окремих   будівель,  їх  централізоване водопостачання,  каналізування, відведення забруднених поверхневих 
вод тощо; виявлення, тампонування   (або   відновлення)   всіх  старих, недіючих,  дефектних або неправильно експлуатованих свердловин  та шахтних    колодязів,    які   створюють   небезпеку   забруднення використовуваного водоносного горизонту;

регулювання будівництва нових свердловин;

2) забороняється:

забруднення територій покидьками,  сміттям,  гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами;

розміщення складів паливно-мастильних матеріалів,  пестицидів та  мінеральних  добрив,  накопичувачів,  шламосховищ   та   інших об'єктів,  які  створюють  небезпеку  хімічного забруднення джерел водопостачання;

розміщення кладовищ,  скотомогильників,   полів   асенізації, 
наземних   полів   фільтрації,   гноєсховищ,   силосних   траншей, тваринницьких    і    птахівничих     підприємств     та     інших сільськогосподарських об'єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання;

зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;

закачування відпрацьованих   (зворотних)   вод   у   підземні 
горизонти,  підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;

проведення головної рубки лісу.

Правовий режим третього поясу ЗСО

2) забороняється:

закачування відпрацьованих   (зворотних)   вод   у   підземні 
горизонти з метою їх захоронення,  підземного складування  твердих 
відходів  і розробки надр землі,  що може призвести до забруднення 
водоносного горизонту;

розміщення складів  паливно-мастильних  матеріалів,  а  також 
складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових 
стічних  вод,  нафтопроводів  та  продуктопроводів,  що  створюють 
небезпеку хімічного забруднення підземних вод.

1) здійснюється:

виявлення, тампонування  (або відновлення) старих,  недіючих, 
свердловин та таких,  які неправильно експлуатуються, що створюють 
небезпеку забруднення використовуваного водоносного горизонту;

буріння нових  свердловин  та  проведення  будь-якого  нового будівництва  за  обов'язковим  погодженням  з  органами  державної санітарно-епідеміологічної служби та геології на місцях;

Врахування всіх природних та інженерно-технічних чинників дало змогу закласти утворення оптимальних розмірів та сформувати раціональні для освоєння ділянки з додержанням вимог щодо їх площі.

| ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ |
| --- |
| Назва | Один. виміру | К-сть | Примітки |
| Загальна площа ділянки ДП | га | 0,1261 |  |
| Площа забудови | м² | 18 |  |
| Коефіцієнт щільності забудови | % | 1.4 |  |
| Площа озеленення | м² | 643 |  |
| Відсоток озеленення | % | 51 |  |
| Площа мощення | м² | 553 |  |

Згідно проекту  свердловина розміщується з дотриманням санітарних  розривів до сусідніх будівель. При подальшому проектуванні набір об'єктів, черговість їх будівництва і проєктні рішення можуть уточнюватись і доповнюватись, але за  умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного детального плану.

Проектована ділянка повинна бути огорнена належним чином.Огородження може бути виконане із дерев’яних ,металевих  залізобетонних конструкцій, але у будьякому випадку воно має перешкоджати доступу на територію сторонніх осіб та тварин. Незважаючи на те, що влаштування металевого чи залізобетонного огородження потребує більше затрат, ніж дерев’яного, таке огородження більш надійне та довговічне.
     Незалежно від вибору матеріалу для огородження, під несучі стовпи викопують лунки, встановлюють опори та заливають бетоном, що надає конструкції міцності та стійкості. У разі використання металевої сітки (рабиця) її натягують на металеві стержні чи приварюють до кутника, що робить її менш уразливою до пошкоджень. Конструкції металевого (дерев’яного) огородження обов’язково фарбують. Після виконання робіт із будівництва (ремонту, реконструкції) на території зони санітарної охорони здійснюється планування ділянки та її благоустрій.

5. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів .

Сполучення проїзду проектованої ділянки для обслуговування свердловини здійснюватиметься з вулиці Проектована через проїз та розворот ній майданчик.

Пішохідне сполучення здійснюється по тротуарах в межах червоних ліній вулиці.

Доїзд до території забезпечується індивідуальним транспортом.

6. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

Водопостачання.(існуючий стан)

Подача води з існуючої свердловини здійснюється трубою діаметром 60мм. для господарсько-питних потреби  свиноферми.

Згідно паспорта свердловини VIII гідрологічного висновку по свердловині за даними хімічних аналізів ,вода не відповідає вимогам ГОСТv 2874-82v ’’Вода питьевая’’ через підвищений вміст нрейтратів та підвищеної твердості. При проведені відповідних заходів вода може використовуватися для господарсько-питних потреб.

Електропостачання.

Електропостачання від сільських мереж відповідно до технічних умов ВАТ «Львівобленерго». По центрі проектованої ділянки проходить ЛЕП 10кВ з охоронною зоною 10 м. Проектом передбачено заміна неізольованої лінії ЛЕП 10 ізольованим СІП кабелем для зменшення охоронної зони яка становитиме 1м. Для заміни даного кабелю необхідно отримати Технічні умови.

7. Комплексний благоустрій, озеленнення

З метою формування завершеного архітектурно-художнього ансамблю забудови  передбачається обладнання території інженерними комунікаціями та її благоустрій, освітлення проєктованого проїзду.

Вирішення  огорож та їх  елементів має бути пов’язано з архітектурою будинків та сусідніми огорожами уздовж вулиці.

8. Поліпшення стану навколишнього середовища

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів , що можуть здійснювати негативний вплив на умови проживання.  Територія повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

Для збереження зелених насаджень , дренованої поверхні землі , сприяння природному відведенню дощових вод та покращенню мікроклімату пропонується замощення проектованого проїзду та розворот нього майданчику виконати з решітчастих систем мощення (з можливістю подальшого росту трави).

Одним з найважливіших завдань при реалізації рішень даного ДПТ , є максимальне збереження зелених насаджень на ділянці.

.

9. Протипожежні заходи ЦО

На даний час найближче пожежне депо функціонує у смт. Куликів  в, орієнтовно 8км від проєктованої ділянки.

Детальним планом враховано поперечні профілі вулиць згідно то геодезичного знімання території, що дозволяє влаштування під’їзду пожежних машин до  будівлі.

Протипожежні відстані між житловими та громадськими будівлями приймаються у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019.

10. Першочергові заходи.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Затвердження міською радою даного проекту, без проведення громадських слухань забороняється.

Виконавчий комітет Жовківської міської ради зобов’язаний забезпечити:

- оприлюднення проекту детального плану та доступ до цієї інформації громадськості;

- реєстрацію , розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проєкту детального плану;

- узгодження спірних питань через погоджувальну комісію;

Оприлюднення проєкту детального плану територій здійснюється не пізніше як у місячний строк з дня його надходження;

Оприлюднення проєкту є підставою для подання пропозицій громадськості до виконкому міської ради.

Пропозиції громадськості мають бути обгрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно – правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватисяу строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції , надані після встановленого строку, не розглядаються.

Детальний  план  території  для обслуговування свердловини

на воду в с.Мокротин Жовківської міської ради

Львівського р-ну Львівської обл.

Жура Сергій Омелянович –  архітектор

Пікловський Роман Олегович –  архітектор

ГАП    _______________________________________________________  Жура  С.О.

ВИХІДНІ  ДАНІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

ГРАФІЧНА  ЧАСТИНА