Склад проекту

- Вихідні дані

- Пояснювальна записка

- Графічна частина

Зміст пояснювальної записки

Вступ

І. Перелік матеріалів детального плану території

ІІ. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

ІІІ. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

IV. Основні  принципи  планування та забудови   території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

V. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів.

VI. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

VII. Інженерна підготовка та інженерний захист території .

VIIІ. Комплексний благоустрій, озеленнення.

ІX. Поліпшення стану навколишнього середовища.

X. Першочергові заходи.

XI. Основні техніко – економічні  показники  детального плану.

Графічна частина

1. Викопіювання з генерального плану с.Туринка; викопіювання з публічної кадастрової карти;схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту;

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:1000;

3. Проектний план,  схема проектних  планувальних обмежень,схема напрямку руху транспорту та пішоходів М 1:1000;

4. Схема інженерної підготовки території;план червоних ліній  М 1:1000;

Вступ

Детальний план території на вул. Стільцеві Ниви в с.Туринка як вид містобудівної документації   виконаний з метою деталізації та уточнення  положень генерального плану села. Проектом визначаються межі земельної ділянки з урахуванням санітарно-захисної зони, червоних ліній вулиць і інженерного забезпечення.

Детальний план території  на вул. Стрільцеві Ниви розроблений  на підставі таких даних:

завдання на розроблення детального плану;

викопіювання з генерального плану с.Туринка    М 1:2000;

рішення №38 від 31.08.2020 р. про надання дозволу на розробку детального плану території Туринківською сільською  радою  ;

топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних  у  М 1:1000 в 2020 році;

натурних обстежень.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94   «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території».

- Перелік  матеріалів детального плану території

1.Викопіювання з генерального плану с.Туринка ;викопіювання з публічної кадастрової карти;схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту;

2.План  існуючого використання  території, схема  існуючих  планувальних  обмежень

М  1:1000;

3. Проектний план ; схема проектних планувальних  обмежень, схема напрямку руху транспорту та пішоходів М 1:1000;

4. Схема  інженерної  підготовки  території ; план червоних ліній  М 1:1000;

2. Стислий опис природних, соціально- економічних і містобудівних умов

Клімат помірно-континентальний, з м’якою зимою, нежарким літом і сухою осінню. Температура повітря складає:

-середньомісячна – (6,7ºС),

- абсолютна мінімальна – (-33 ºС),

-абсолютна максимальна –(+37 ºС)

Середньомісячна тривалість періоду з температурою повітря нижче 0 ºС-106днів. Середня місячна відносна вологість повітря найжаркішого місяця складає – 58%. Кількість опадів за рік складає  798мм.

Інтенсивність дощу при його тривалості 20хв. І повторюваності один раз на рік – 100л./с. га. Переважний напрям вітру – західний та південно-західний. Глибина промерзання ґрунту – 0,8м.

В геологічній будові на глибину зони дослідження приймають участь сучасні алювіальні та верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади, представлені замуленими суглинками з домішками рослинних решток, супісками пластичними, які перекриті асфальтовим покриттям та щебнем шаром до 300мм.

Сейсмічність району згідно ДБН В. 1.1 – 12:2006 – 6 балів (карта ЗСР – 2004 – А);  сейсмічність ділянки – 6балів (карта ЗСР – 2004 – А). Категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями – ІІ.

За соціально – економічними вимогами розроблення  детального плану  сприятиме реалізації програми соціально – економічного розвитку території сільської ради  щодо забезпечення  гострої потреби житла серед мешканців с.Туринка.

За містобудівними умовами територія відповідно до генерального плану с.Туринка. передбачена для індивідуальної житлової забудови. Територія, на яку розробляється детальний план , на сьогоднішній день  використовується для сільськогосподарських потреб.

Відповідно до вимог Закону України від 17 лютого 2011року №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» рішення Туринківської сільської ради №38 від 31.08.2020  р. про розроблення детального плану даної території одночасно є рішенням про комплексну забудову цієї території , яка здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх і модернізацію наявних інженерно – транспортних мереж і споруд,  житлового будинку, а також на благоустрій території.

3. Оцінка існуючої  ситуації: стану навколишнього  середовища, використання території, характеристика технічного стану будівель, мереж та споруд, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою , планувальних обмежень

Ділянка, на яку розробляється детальний план, знаходиться  у південній частині с.Туринка. Згідно генерального плану села дана територія передбачена під індивідуальну житлову забудову.

Відповідно до виданого завдання детальний план розроблено на територію, яка входить в межі села Туринка і яку обмежують:

- з півночі – землі індивідуальної житлової забудови;

- з півдня –  землі індивідуальної житлової забудови;

- з заходу - землі загального користування Туринківської сільської ради;.

- зі сходу -  індивідуальної житлової забудови:

Площа ділянок  детального плану  становить  0,3638га.

Територія на даний час використовується для сільськогосподарських потреб .

Організація і розподіл території, формування забудови, зонування ділянки підпорядковані вказаним планувальним обмеженням.

На території ділянок відсутня будь-яка забудова. Зелені насадження відсутні. Рельєф ділянки рівнинний.

Мережі ділянки визначені по існуючій огорожі згідно топогеодезичного знімання.

Доступ до проектованих ділянок житлової забудови передбачається з західної  сторони (вул. Стрільцеві Ниви) .

Обмежуючими факторами для формування ділянок при  розподілі  території є:

- існуюча огорожа  згідно топографічного знімання території;

- існуюча житлова забудова сусідніх ділянок;

- червоні лінії вул. Стрільцеві Ниви.

- Основні  принципи  планування та забудови  території , формування архітектурної композиції та розподіл території за функціональним використанням.

Планувальна організація території  передбачає її  функціональне зонування ,  виходячи з вимог генерального плану села , а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно – гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично – дорожньою мережею. .

Згідно ДП. дана територія передбачена  для обслуговування індивідуального житлового будинку ,господарських будівель та споруд, площа Д.П. становить

0. 3638г га.

Врахування всіх природних та інженерно-технічних чинників дало змогу закласти житлове утворення оптимальних розмірів та сформувати раціональні для освоєння ділянки з додержанням вимог щодо їх площі.

Згідно проекту  будівлі які проектуються на даних ділянках розміщується з дотриманням санітарних  та протипожежних  розривів до сусідніх будівель. При подальшому проектуванні набір об'єктів, черговість їх будівництва і проектні рішення можуть уточнюватись і доповнюватись, але за  умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного детального плану

5. Вулична мережа, транспортне обслуговування. Організація руху транспорту і пішоходів .

Сполучення проїзду проектованої житлової забудови здійснюватиметься з існуючої вулиці Стільцеві Ниви.

Пішохідне сполучення здійснюється по тротуарах в межах червоних ліній житлової вулиці  з західної сторіни ділянок.

Доїзд до території забезпечується індивідуальним та  громадським транспортом. Зупинка громадського транспорту знаходиться в с.Туринка на віддалі 0.9 км. від проектованих ділянок.

6. Інженерне забезпечення , розміщення магістральних інженерних мереж , споруд

Водопостачання.

Згідно проведених розрахунків водоспоживання по проектованого житлового будинку складає 0,8 м3/добу, з них 0,2 м3/добу – безповоротних витрат (на полив зелених насаджень та покриття).

Забезпечення питною водою проектованого будинку передбачається на першу чергу з індивідуального шахтної криниці закритого типу , глибиною 3-5 м., або свердловини. Подавати воду до будинків передбачається  насосом, що занурюється. На розрахунковий період та на період розвитку інженерної інфраструктури населеного пункту проектованого споживача передбачається підключити до запроектованої централізованої мережі водопостачання.

Каналізування.

Об'єм водовідведення від проектованого житлових будинків приймається по водоспоживанню та складає – 0,6 м3/добу.

Каналізування об'єкту передбачається в запроектовану мережу госппобутової  каналізації  населеного пункту або септик.

.

Теплопостачання.

Опалення та гаряче водопостачання  індивідуального житлового будинку, який передбачений для будівництва , передбачається від автономних побутових теплогенераторів, які розміщуються в кухні або у відокремлених приміщеннях у відповідності до ДБН та працюють на електриці ,твердому паливі  або газі.

Газопостачання.

Газопостачання (проект).

Електропостачання.

Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН В.2.5-23-2003, Київ.

Розрахункове електричне навантаження проектованої житлової забудови  , приведене до шин 0,4 кВ  ТП, складає 24 кВт.

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі проектованої житлової забудови відносяться до  ІІІ категорії.

Згідно п. 2.8. ДБН В.2.5-23-2010 електропостачання приймачів IІІ категорії надійності можливо здійснювати від одного джерела живлення, резервним джерелом живлення можуть служити власні акумулюючі батареї на нетривалий період ремонту неполадок в енергомережі.

Санітарна очистка.

Розрахункове накопичення відходів складає 3 м3.

Вивіз сміття передбачається спецавтотранспортом на сміттєзвалище для подальшої його утилізації, у відповідності з ухваленою схемою санітарної очистки населеного пункту.

7. Комплексний благоустрій, озеленнення

З метою формування завершеного архітектурно-художнього ансамблю забудови  передбачається обладнання території інженерними комунікаціями та її благоустрій, освітлення проектованого проїзду.

Опорядження будинків здійснюється згідно з паспортами, які розробляються на наступних стадіях проектування. Вирішення  огорож та їх  елементів має бути пов’язано з архітектурою будинків та сусідніми огорожами уздовж вулиці.

8. Поліпшення стану навколишнього середовища

З метою поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод житлової забудови проектом пропонується ряд заходів.

У місцях, що підлягають забудові, є необхідним зняття родючого шару землі з метою використання його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні газонів, квітників, тощо.

9. Протипожежні заходи ЦО

На даний час найближче пожежне депо функціонує у с.Туринка, орієнтовно 1.2км від проектованої ділянки.

Детальним планом враховано поперечні профілі вулиць згідно генерального плану с.Туринка, що дозволяє влаштування під’їзду пожежних машин до  будівлі.

Протипожежні відстані між житловими та громадськими будівлями приймаються у відповідності з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території».

10. Першочергові заходи.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Затвердження сільською радою даного проекту, без проведення громадських слухань забороняється.

Виконавчий комітет Туринківської сільської ради зобов’язаний забезпечити:

- оприлюднення проекту детального плану та доступ до цієї інформації громадськості;

- реєстрацію , розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту детального плану;

- узгодження спірних питань через погоджувальну комісію;

Оприлюднення проекту детального плану територій здійснюється не пізніше як у місячний строк з дня його надходження;

Оприлюднення проекту є підставою для подання пропозицій громадськості до виконкому сільської ради.

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно – правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції , надані після встановленого строку, не розглядаються.